数字阿贝折光仪的使用

- 连接数字阿贝折光仪电源插座，按下“POWER”按钮。待显示窗显示“0000”，聚光灯部件灯亮，进行下一步实验。

- 打开折射棱镜部件，移去擦镜纸。用另外擦镜纸将镜面擦干，取样管垂直向下将样品滴加在镜面上，注意不要有气泡，然后将棱镜合上，轻按，使棱镜紧贴。

- 旋转照明部件，使视场最亮。

- 旋转目镜，使视场最清晰。

- 调节大手轮，使界面中出现上明下暗界面（中间有色散面）。

- 调节目镜方缺口的色散校正手轮，使色散面消失，出现半明半暗界面。

- 旋转大手轮，使分界线在十字相交点。

- 在操作界面上，按“READ”键，读取样品折光率。

- 测试全部结束后，用擦镜纸擦干棱镜，选取新擦镜纸，夹在棱镜部件中。